Nachprüfung FAAK 2002

### Funktionsbeschreibung

#### Färbungsanlage

Die Anlage wird mit der Start Taste gestartet .

Sobald Start erkannt wird kontrolliert die Anlage ob Grundstellung vorhanden ist

Wenn Grundstellung bei Start vorhanden war wird ein Teil aus dem Magazin freigegeben .Und mit dem Förderband bist zum Wassersilo befördert dort wird das Teil für 5 sek bewässert anschließend wird das Teil bis zum Farbsilo Transportiert dort wird das Teil für 5 sek mit Farbe besprüht dann weiter bis das Teil denn Sammler erreicht hat dann darf ein neuer Teil das Magazin verlassen .

#### Sammler

Sobald ein Teil auf der Positionserkennung des Sammlers liegt wird das Förderband des Sammlers solange angesteuert die Positionserkennung wieder leer ist.

#### Anzeigen

Meldetexte

A 7.0		Meldetext „Anlage Gestartet“ -> Gestartet

A 7.1		Meldetext „Anlage Gestoppt“ -> Gestoppt und Grundstellung

A 7.2		Meldetext „Anlage nicht in Grundstellung“ -> Anlage gestoppt und nicht Grundstellung

#### Wasser / Farbsilo

Sobald einer der beiden Silos leer ist muss er wieder bis zum max Befüllt werden

#### Grundstellung

Kein Teil am Förderband

Kein Teil bei Wassersilo / Farbsilo / Sammler

Baustein Vorgaben

OB1 			Start

FC 1			Start/Stop Aufrufe FC

FC 10			Förderband

FC 20			Wassersilo

FC 30			Farbsilo

FC 50			Sammler

FC 70			Magazin

FC 100		Meldeanzeigen / Positionsanzeigen

DB 10

E/A

# Eingänge

E 0.0 		Wasser Silo MAX			0 = kein Wasser

E 0.1		Wasser Silo MIN			1 = kein Wasser

E 0.2		Wasser Silo POS erreicht		1 = Position

E 0.3		Förderband belegt			1 = Teil auf Förderband

E 0.4 		Farbe Silo MAX			0 = keine Farbe

E 0.5		Farbe Silo MIN			1 = keine Farbe

E 0.6		Farbe Silo POS erreicht		1 = Position

E 2.0		Start Anlage				Schließer

E 2.1		Stop Anlage				Schließer

E 2.4		Quittierung				Schließer

# Ausgänge

A 4.0		Magazin Ausgabe

A 4.1		Wasser Silo Befüllung

A 4.2		Wasser Silo Entleerung

A 4.3		Farbe Silo Befüllung

A 4.4		Farbe Silo Entleerung

A 4.6		Förderband 1

A 4.7		Sammler Förderband

A 7.0		Meldetext „Anlage Gestartet“

A 7.1		Meldetext „Anlage Gestoppt“

A 7.2		Meldetext „Anlage nicht in Grundstellung“

Zurrverfügung stehende Hardware

Netzteil	PS 307 5A				6ES7 307 – 1EA00-0AA0

CPU		CPU 314				6ES7 314 – 1AE02-0AB0

Eingang	SM321 DI32xDC24V		6ES7 321 – 1BL00- 0AA0

Ausgang	SM322  DO32xDC24V/0.5A	6ES7 322 – 1BL00-0AA0

Ablauf

Programmierung in S7 Manager

Testen im Trysim

Abgabe des Projektes als Trysim Anwendung und Archiviertes S7 Projekt